# Цифровая рентгеновская система реального времени

# AS_RTDR-2k30

### О проекте

Цифровой тракт визуализации рентгеновского изображения представляет собой связанный комплекс модулей и систем для работы с чисто цифровым изображением, в том числе:

- Цифровая камера высокого разрешения с разрешением 2k.

- Интерфейсный модуль приема и преобразования цифровой информации  AS_4DIO-644 с камер высокого разрешения для ввода в модуль AS_DSP64x.

- Модуль приема, синхронизации и процессирования реального времени AS_DSP64x  для ввода цифровой информации в аппарат визуализации  AS_RentView-2k.

- Аппарат визуализации цифровой видео информации AS_RentView-2k на графический монитор с управлением режимами съемки реального времени.

- Система синхронного управления рентген генератором AS_СoRG-2k от аппарата визуализации AS_RentView-2k и модуля AS_DSP64x.

### Достоинства полностью цифрового рентгеновской системы AS_RTDR-2k30

- Возможность представления информации с золотом стандарте медицины – DICOM3.

- Возможность интеграции в цифровую инфраструктуру клиники, поддерживающую стандарт DICOM3, возможность создания собственной системы PACS - RIS.

- Возможность обработки реального времени над потоком видео данных в полной битности – 12бит (вплоть до 16 бит включительно), наличие видео память большого объема до 1-2 GB.

- Возможность постобработки как процесса более качественной диагностики. Отпадает необходимость закупать дополнительно рабочую станцию оцифровки изображений или специализированный АРМ врача.

- Возможность передачи информации исследований пациента в структуру телемедицины.

- Возможность хранения полученной информации большого объема, быстрый поиск и скорый доступ к визуализации, благодаря использованию Графической Базы Данных пациентов.

- Возможность комплектации цифровой камерой форматом 2к*2к  высокой битности – 12 бит.

- Обязательное управление рентгеновским генератором в режиме импульсной съемки, опционно специальная съемка с накоплением или с режимом интеграции кадров вплоть до 16 бит.

- Обязательное автоматическое управление Iris-диафрагмой и выбор режимов работы цифровой камерой дистанционным управлением.

- Стоимость аналогичных по классу зарубежных систем -  (350-500 тысяч) $ USA.

Конечная цена предлагаемой системы существенно (в 3раз) ниже зарубежных аналогов.

## Модули и системы

### Цифровая камера сверхвысокого разрешения  2048 *2048 *12b *30 frps

Разрешение камеры 	                                                    =  2048*2048 / 1024*1024 / 512*512 pixel.

Размер пикселы						=  12*12 (m* m).

Размер матрицы						=  24.5*24.5 (mm*mm).

Глубина оцифровки 					=  12 bit.

Динамический диапазон					=   3200:1  (70dB).

Режим сканирования					=   прогрессивный.

Скорость кадров в секунду				=   до 30 frps.

Цифровой тракт						=   4*12b *40 MHz  RS644 LVDS.

Потребляемая мощность 				=   30 w.

Диапазон температур					=   10-40 град. С.

Размер 							=   146*92*145 mm.

Вес							=   1.3 kg.

### Интерфейсный модуль приема и преобразования цифровой информации                AS_4DIO-644 с камер высокого разрешения для ввода в модуль AS_DSP64x  (мезонинный модуль для работы на длинную линию).

Модуль обеспечивает возможность гарантированной транспортировки цифровых данных камеры на длинную линию и ввода их в систему визуализации.

Для приема по четырем 12-ти битным цифровым дифференциальным каналам с цифровой камеры в стандарте RS644 (LVDS) служат два модуля преобразования и мультиплексирования AS_4DIO-644.

С каждого модуля AS_4DIO-644 два 16-ти битных канала вводят данных в FIFO устройства приема, синхронизации и процессирования реального времени AS_DSP64x. Оба модуля AS_4DIO-644 засин-хронизированы между собой.

Модуль специализирован под конкретную цифровую камеру и скорость передачи данных, преставляет собой мезонинную  конструкцию, навешиваемую на модуль AS_DSP64x.

1.   Мезонинный модуль					AS_4DIO (Hard).

### Устройство приема, синхронизации и процессирования реального времени AS_DSP64x  и ввода цифровой информации в аппарат визуализации                 AS_RentView-2k.

Для подключения цифровой камеры требуется два модуля AS_DSP64x с двумя модулями AS_4DIO-644.

Устройство приема, синхронизации и процессирования реального времени служит для:

- Синхронного приема данных с камеры в прогрессивном режиме в DSP процессор.

- Первичной обработки данных специальными фильтрами, LUT-преобразованиями.

- Преобразования 12-ти (в 16-ти) битных данных в 8/10 битные данные через синтетический управляемый 12-ти битный LUT (набор функций преобразования) для системы визуализации RentView-2k.

- Транспортировки 8/10 битных данных из DSP процессора через двух портовую память  устройства AS_DSP64x в систему визуализации реального времени RentView-2k.

- Транспортировки 12-ти (в 16-ти) битных данных из DSP процессора через двух портовую память устройства AS_DSP64x в зарезервированную область памяти для оперативного хранения одиночных или серий кадров рентгеновской съемки.

- Создания цифровых сигналов синхронизации управления цифровой камерой и синхрон-ным

излучением рентгеновского аппарата.

- Конвертирование 12-ти (в 16-ти) битных данных съемки в файлы в стандарте DICOM3 с возможностью последующего импорта их в Централизованное Хранилище под контролем Графической Базы Данных.

#### Характеристики устройства  AS_DSP64x

- DSP процессор 						TMS320C64xx фирмы TI  USA.

- Тактовая частота процессора / шины	 		600 / 100 - 120 MHz.

- Производительность					4800 MIPS.

- FIFO приема данных					4*2 kB.

- Статическая память SRAM				2 MB.

- Синхронная динамическая память SDRAM		128 MB.

- Двухпортовая память DPRAM				256 kB.

#### Программное наполнение устройства  AS_DSP64x

- Приложение конфигурирования устройства AS_DSP64x 	DSP-Cnfg (Soft).

(Настройки конфигурации и режимов работы)

- Приложение конвертации съемки в формат DICOM3	DICOM-Export (Soft, Лицензия).

- Приложение DSP-процессирования 			DSP-Process (Soft).

### Аппарат визуализации цифровой видео информации AS_RentView-2k на графический монитор с управлением режимами съемки реального времени.

Аппарат визуализации цифровой видео информации AS_RentView-2k представляет собой программно – аппаратный комплекс визуализации реального времени для отображения отдельных медицинских изобра-жений, серий, или непрерывного потока, поступающего в аппарат визуализации из двух устройств приема, синхронизации и процессирования AS_DSP64x.

Изображение выводится в окне форматом 1024*1024 глубиной 8/10 бит черно-белых кадров.              Каждое устройство AS_DSP64x выводит на экран свою часть изображения (верхнюю или нижнюю).                            На экран выводится так же сопровождающая информация:

ФИО пациента, врача, лаборанта; дата/время исследования (по запросу);

параметры изображения, номер серии, кол-во кадров в серии;

режимы цифровой камеры; режимы рентгеновского генератора – (kV, mA, mS).

При съемке со скоростью менее 12.5 / 15 frps данные изображений могут быть сохранены в формате 2048*2048*12b в графической оперативной памяти, емкостью до 2.0 GB (до 500 кадров со сверх высоким разрешением 2k в одной серии), которые далее записываются на твердый носитель HDD.

#### Характеристики Аппарата Визуализации   AS_RentView-2k

- Конструктив						19” Prom-PC.

- Процессор 							PIII / P4 фирмы Intel  USA.

- Тактовая частота процессора / шины	 		1.4 / 2.4 GHz,  266 / 400 MHz.

- Динамическая память DDRAM				2.0 GB  (up 4.0 GB).

- Динамическая видео память DDRAM			1.0 GB  (up 2.0 GB).

- Цифровой монитор					19” / 21” Philips 109B/201B.

#### Программное наполнение Аппарата Визуализации   AS_RentView-2k

- Приложение Графической Базы Данных			RentNav (Soft)

- Приложение визуализации видео информации		RentView-2k  (Soft)

#### Характеристики Хранилища

- Массив Централизованного Хранилища (опционно)	160 – 360 GB/ машину.

- SCSI / IDE RAID-1

- Сетевой коммутатор и инфраструктура (опционно)	100 / 1000 Mb/s.

(Ethernet или FC-AL)

### Система синхронного управления рентген генератором AS_СoRG-2k от аппарата визуализации AS_RentView-2k и устройств AS_DSP64x.

Система управления рентген генератором AS_CoRG-2k обязана обеспечивать следующие функции для режима импульсной съемки:

- управление режимом работы двух устройств AS_DSP64x 		обязателен,

(синхронный режим с цифровой камерой)

- управление импульсным режимом работы рентген генератора 		(25 – 30) imp/s,

(синхронный режим с цифровой камерой)

- управление длительностью импульса MS рентген генератора		1 < MS < 40 ms

(автоматический выбор для разных режимов работы)			(шаг 0.05 ms),

- управление регулировкой KV в режиме импульсной скопии		40 < KV < 120 kV

(требует согласования) 							(шаг 1 kV = ?),

- установка величины MA в режиме импульсной скопии			10 < MA < 50 mA

(требует согласования)							(шаг 0.1 ma = ?),

- установка величины MA в режиме импульсной съемки			50 < MA < 500 mA

(требует согласования)							(шаг 1.0 ma = ?),

- запуск системы подкрутки анода рентген трубки			16.6 / 50 /150 Hz,

- управление Iris -  диафрагмой цифровой камеры			(требует согласования),

1.   Приложение управления рентген генератором				Rent-Cntr. (Soft)

## Дополнительные вопросы:

- Объектив под цифровую камеру.

- Конструктив фланца соединения цифровой камеры с ЭОПом.

- Iris -  диафрагма аналоговая или цифровая.