# Цифровая рентгеновская система сканирования

# AS_SDR 1k*/2k*

### О проекте

Цифровой тракт визуализации рентгеновского изображения представляет собой связанный комплекс модулей и систем для работы с цифровым изображением, в том числе:

- Цифровая Система Первичных Данных высокого разрешения, именуемая далее ЦСПД.

- Интерфейсный модуль AS_2DIO для приема с Цифровой Системы Первичных Данных ЦСПД и преобразования цифровой информации и вывода в модуль AS_DSP50.

- Модуль синхронизации, приема и процессирования реального времени AS_DSP50  для ввода цифровой информации в аппарат визуализации AS_RView-S.

- Система синхронного управления рентген генератором AS_RСon-S от аппарата визуализации AS_RView-S и модуля AS_DSP50.

- Аппарат визуализации цифровой информации AS_RView-S на графический монитор с управлением режимами рентгеновской съемки в реальном времени.

### Достоинства полностью цифрового рентгеновского тракта:

- Представление информации с золотом стандарте медицины – DICOM3.

- Интеграция в цифровую инфраструктуру клиники, поддерживающую стандарт DICOM3 и создание собственной системы PACS / RIS. Возможность передачи информации исследований пациента в структуру телемедицины.

- Обработка реального времени над данными высокой битности, до 16 бит включительно - т.е. до 65535 градаций яркости.

- Управление рентгеновским генератором в режиме много импульсной съемки.

- Съемки с накоплением (режимом интеграции), вплоть до полных 16 битных изображений. Специальные виды съемки с изменением режимов рентгеновского генератора.

- Коррекция неравномерности чувствительности элементарных ячеек датчиков и автоматическая калибровка системы на программно-аппаратном уровне.

- Пост-обработка на аппарате визуализации AS_RView-S - как процесс более качественной диагностики. Отпадает необходимость в закупке дополнительной рабочей станции обработки изображений или специализированного АРМа врача-рентгенолога.

- Хранение полученной информации большого объема, быстрый поиск и доступ к данным, благодаря использованию Графической Базы Данных Пациентов RBase-S.

## Модули и системы

### Интерфейсный модуль AS_2DIO (мезонинный модуль) для приема и преобразования информации с ЦСПД и ввода в модуль AS_DSP50.

Модуль преобразования и мультиплексирования AS_2DIO обеспечивает возможность гарантиро-ванной транспортировки цифровых данных из ЦСПД по длинной линии и ввода их в систему обработки и визуализации.

Первичные данные поступают на один или два 16-ти битных цифровых дифференциальных канала, выполненных в стандарте RS422 или RS644 (LVDS), на вход модуля AS_2DIO и на выходе которого два 16-ти битных канала FIFO ввода в устройство синхронизации, приема и процессирования реального времени AS_DSP50.

Модуль специализируется под конкретную цифровую систему ЦСПД и скорость передачи данных, представляет собой мезонинную  конструкцию, навешиваемую на модуль AS_DSP50.

1.   Мезонинный модуль					AS_2DIO (Hard).

### Устройство приема, синхронизации и процессирования реального времени AS_DSP50 и вывод информации в аппарат визуализации AS_RView-S.

Устройство приема, синхронизации и процессирования реального времени служит для:

- Синхронного приема и передачи данных с цифровой системы ЦСПД в DSP процессор.

- Синхронизации для управления Цифровой Системы Первичных Данных - ЦСПД и синхронным излучением рентгеновского генератора через AS_RCon-S.

- Конвейерная обработка 16 битных данных через набор функции первичной обработки изображений:

- специальными фильтрами из набора стандартных 3х3 фильтров и зонных фильтров

- 16-ти битными LUT-преобразованиями из набора синтетических входных LUT-ов,

- нормализация и оптимизация изображения по его спектральной характеристике.

- Транспортировки 16-ти битных данных из DSP процессора через двух портовую память устройства AS_DSP50 в систему визуализации реального времени RView-S для оперативного хранения одиночных кадров рентгеновской съемки или их серий.

#### Характеристики устройства AS_DSP50:

- Конструктив						PCI for PC

- DSP процессор 						TMS320C6201 фирмы TI  USA.

- Тактовая частота процессора / шины	 		200 / 50 MHz.

- Производительность					1600 MIPS.

- FIFO приема данных					  16 kB.

- Статическая память SRAM				    1 MB.

- Синхронная динамическая память SDRAM		  32 MB.

- Двух портовая память DPRAM				128 kB.

#### Программное наполнение устройства AS_DSP50:

- Приложение конфигурирования устройства AS_DSP50 	DSP-Cnfg (Soft).

(Настройки конфигурации и режимов работы)

- Приложение DSP-процессирования 			DSP-Process (Soft).

- Приложение конвертации съемки в формат DICOM3	DICOM3Export (Soft, Лицензия).

### Аппарат визуализации цифровой графической информации AS_RView-S с управлением режимами рентгеновской съемки реального времени.

Аппарат визуализации цифровой графической информации AS_RView-S представляет собой программно – аппаратный комплекс визуализации реального времени для отображения отдельных медицинских изображений и их серий, поступающего в аппарат визуализации из модуля синхронизации, приема и процессирования AS_DSP50.

Конвертирование 16-ти битных данных съемки в файлы в стандарте DICOM3 с последующим импортом их в Централизованное Хранилище на твердый носитель под управлением Графической Базы Данных Пациентов  RBase-S.

Печать высокого качества разрешением 4800 dpi на бумажный носитель формата А4 производится из программного приложения RPrint-S с предварительным монтированием до 16 масштабируемых изображений и дополнительной обработкой кадров под печать.

Изображение выводится в окне форматом 1024*1024*8/24b и/или на второй монитор, с максимальным разрешением до 2048*1536*8/24b, или на ч/б монитор с разрешением 2500*2048*10b со специальным адаптером.

На экран выводится так же сопровождающая информация:

- ФИО пациента, врача, лаборанта; дата/время исследования;

- параметры изображения, номер серии, кол-во кадров в серии;

- режимы рентгеновского генератора – (kV, mA, mS).

По специальному заказу поставляется ч/б монитор, разрешением до 2500*2000*10b, со специальной PCI картой.

#### Характеристики аппарата визуализации AS_RView-S:

- Процессор 							PIII / P4 фирмы Intel  USA.

- Тактовая частота процессора / шины	 		1.4 / 2.4 GHz,  266 / 400 MHz.

- Динамическая память DDRAM				512 MB – 1.5 GB,  (up 4.0 GB).

- Динамическая видео память DDRAM			256 MB – 1.0 GB,  (up 2.0 GB).

- Цифровой монитор					19” / 21” Philips 109/201B.

#### Программное наполнение аппарата визуализации AS_RView-S:

- Приложение Графической Базы Данных			RBase-S   (Soft)

- Приложение визуализации графической  информации	RView-S  (Soft)

- Приложение визуализации и печати выбранных кадров    RPrint-S (Soft)

#### Характеристики Хранилища:

- Массив Централизованного Хранилища IDE RAID-1	80 – 320 GB/машину.

(опционно)

### Система синхронного управления рентген генератором RCon-S от аппарата визуализации AS_RView-S и устройства AS_DSP50.

Система управления рентген генератором RCon-S обеспечивает следующие функции режима импульсной съемки:

- управление импульсным режимом работы рентген генератора 		(10 – 30) imp/s,

(синхронный режим с цифровой системой ЦСПД)

- управление длительностью импульса MS рентген генератора		1 < mS < 40 ms

(автоматический выбор режимов работы)				(шаг 1.0 ms ),

- управление регулировкой KV в режиме импульсной съемки		40 < kV < 120 kV

(шаг 1 kV ),

- установка величины MA в режиме импульсной съемки			10 < mA < 1000 mA

(шаг 1.0 mA),

- измерение значения KV в режиме импульсной съемки	                         40 < kV < 120 kV

(шаг 0.5 kV),

- измерение значения MA в режиме импульсной съемки			10 < mA < 1000 mA

(шаг 1.0 mA),

- управление системы раскрутки анода рентген трубки			16.6 / 50 / 150 Hz.

Система управления рентген генератором RCon-S обеспечивает следующие функции управления приводом механической системы сканирования:

- определение положения (позиции) системы сканирования в		2048 position / scan

цифровом коде (11b);

- точность позиционирование привода в заданное положение		1.0 position;

- установка заданной скорости (10b) и направления движения (1b)	+/- 0.1% velocity

для системы сканирования (синхронный режим с ЦСПД).

#### Модуль управления рентген генератором AS_RCon-S:

1.   Модуль управления рентген генератором				AS_RCon-S. (Hard)

#### Программное наполнение системы управления AS_RCon-S:

1.   Приложение управления рентген генератором			RCon-S. (Soft)