## Технологические особенности устройства  AS_DSPxx

Устройство приема, синхронизации и процессирования реального времени служит для:

- Синхронного приема данных с камеры в прогрессивном режиме в DSP процессор.

- Первичной обработки данных специальными фильтрами, LUT-преобразованиями.

- Преобразования 12-ти (в 16-ти) битных данных в 8-ми битные данные через синтетический управляемый 12-ти битный LUT (набор функций преобразования) для системы визуализации реального времени.

- Транспортировки 8-ми битных данных из DSP процессора через двух портовую память  устройства AS_DSPxx в систему визуализации реального времени.

- Транспортировки 12-ти битных данных из DSP процессора через двух портовую память устройства AS_DSPxx в зарезервированную область памяти для оперативного хранения одиночных или серий кадров съемки.

- Создания цифровых сигналов синхронизации управления цифровой камерой и синхронным излучением.

- Конвертирование 12-ти (в 16-ти) битных данных съемки в файлы в стандарте File-VideoFrame (FVF) с последующим импортом в Централизованное Хранилище под контролем Графической Базы Данных.

### Основные функции программного обеспечения AS_DSPxx

- Bвод необходимых первичных данных для использования и хранения в Графической Базе Данных.

- Выбор режима работы системы оцифровки и телевизионной системы диагностической аппаратуры: формат кадра, тип развертки цифровой камеры (прогрессивная либо чересстрочная), количество кадров, скважность кадров в съемке (сохранение каждого N-го кадра, N изменяется от 1 до 100).

- Подготовка и запуск самой съемки; индикация режимов съемки, хранения и транспортировки данных во Временное Хранилище.

- Преобразование TV-сигнала, по заданному (выбранному) сценарию, в цифровую форму с записью данных в оперативную память компьютера и последующего преобразования полученных цифровых данных в стандарт хранения Графической Базы Данных.

- Автоматический сброс снятой серии кадров в пост процедурное  Временное Хранилище на твердый носитель во Временный Банк Данных, для его последующего просмотра и импортирования в Графическую Базу Данных.

- Просмотр и импортирование серии кадров в Графическую Базу Данных на твердый носитель в Центральное Хранилище данных пациентов вызовом системы просмотра и обработки реального времени.

- Аннотирование и редактирование комментариев к серии кадров.