# Цифровое кино – неизбежное ближайшее будущее

В марте 1999г. в Лас-Вегасе на ежегодной выставке кинотехники были показаны два варианта MultiPlex                    - Цифрового Кинопроектора, ознаменовавшего собой переход к эре электронного цифрового кинематографа.

18 ноября 1999г. произошел показ фильма  “Star Wars – Episod 1: The Phantom Menace” Джорджа Лукаса на аппаратуре MultiPlex,  признанное экспертами беспрецедентным по разрешающей способности и качеству изображения, что подтверждает начавшийся переход от работы с пленочными материалами к полностью цифровой технологии, со всеми вытекающими отсюда последствиями:

- Процедуры изготовления, хранения, тиражирования, транспортирования и показа будет реализовываться, как и современное телевидение, цифровыми средствами и технологиями.

- Создание кинопроекторов сверхвысокого разрешения 2k и более – например цифровой проектор              ILK-12K фирмы Hughes JVC Technology имеет разрешение 2000х1280 на чипе D-ILA формата 2048x1536 Q-XGA при 12000 lumen и контрасте 1200:1.

Упомянем, что ведущими фирмами ведутся разработки по технологическим направлениям, дополняющим выше сказанное:

- Создание мониторов супер высокого разрешения в фирме IBM вплоть до 4096 строк (мониторы будущей серии “Rentgen”) - например мониторы серии T221 имеют разрешение более 204 dpi, равное 3840x2400. Создание мониторов сверхвысокого разрешения по новейшим технологиям до 300 dpi фирмы Xerox;

- Создание оптических носителей информации находится на завершающей стадии разработки (емкость более одного терабайта, скорость передачи порядка 1 гигабита в секунду) изделия ожидаются до конца  2002 года.

Автор настоящего проекта видит будущее в максимальном использовании возможностей электронной индустрии  для слияния технологий кино- и видео- производств и превращении их в 21 веке в

Цифровое Изобразительное Исскуство Визуализации.

Для этого необходим адаптивный инструментарий реализации перехода на цифровые технологии сверхвысокого разрешения и стирание граней между киноиндустрией, телевизионным производством и компьютерной техникой.

Генеральный архитектор проекта,

технический директор  НПП “КУРС-АС1”                                                          Евгений Авшаров.

Перспективы развития цифрового кино высокого разрешения с точки зрения разработчиков телевизионных систем.

# Проект “D_CINEMA”

### Адаптивная Цифровая Кино-Система Сверхвысокого Разрешения AS_SHDDСTM

AS_SHDDCTM представляет собой комплекс:

Оцифровки, Приема, Хранения, Обработки и Выдачи Цифровой Кино Информации

сверхвысокого разрешения для кино (форматы от 3.5k*2.3k  до 6k*4k) в стандарте FVF без потерь и, при необходимости, последующего преобразования цифрового кино материала в произвольный формат, включая  DVD, DVB,  HDTV и т.п.

Комплекс обеспечит создание цифровой архивной копии кинофильма без потери качества (разрешение на уровне размера зерна исходного материала) со сроками хранения от 50 до 100 лет и возможностью многократного дублирования данных без потерь, для последующего преобразования в заданный потребительский формат.

Комплекс станет технологической базой для перехода от работы с пленочными материалами к полностью цифровой технологии. Комплекс позволит создавать цифровые хранилища с качеством пленочного оригинала. Гибкость системы обеспечит в дальнейшем поддержку менее разрешающих форматов отображения кино и TV материала.

Программно-аппаратный комплекс, создается в рамках программы, отдельные элементы которой были успешно реализованы и апробированы на работающих объектах и системах:

- Новая Концепция Медицинского Приборостроения -

идеологии адаптивных к задачам и к конечному пользователю электронно- программных архитектур, в которых создается инструментарий для профессионалов прикладной области.

Адаптивность присуща не только по отношению к задачам пользователя, но и к формату представления кино информации, определяемого пользователем и реализуемого программно-аппаратными средствами:

Файл-Видео Кадр   -   File-VideoFrame  FVF TM

(гибкий стандарт представления информации - собственная разработка авторов проекта).

### Реализация Цифровой Кино-Системы AS_SHDDСTM

AS_SHDDCTM реализуется как комплекс МногоМашинного Параллельного Процессирования (MMPP), работающий под контролем Гибкой Адаптивной Системой Управления AS_FCСTM.

Для обращения с произвольным набором цифрового кино материала служит Кино-Навигатор AS_CiNavTM, работающий под жестким контролем базы данных по технологии Клиент-Сервер, работающей на Аппарате Базы Данных Цифрового Кино AS_DBDCTM.

В комплексе предусматривается Система Управления Объектами Реального Времени AS_OC-RTTM  - управление программными средствами конфигурируемых модулей на DSP-процессорах, подключенных к аппаратуре через Универсальный Интеллектуальный Интерфейс AS_UIITM, исполняющих процедуры и вычисления программно-аппаратными методами со скоростью электроники.

Работа в реальном времени предусматривает Систему Обработки Изображений Реального Времени    AS_IP-RTTM, связанная с преобразованием полученных данных для визуализации оцифрованного материала:

- Линейные преобразования  - операции коррекции контрастности и яркости сцен в полной битности.

- Нелинейные преобразования - операций коррекции цветности сцен.

- Матричные преобразования – резкость, подчеркивание контуров, фильтрация шумов и т.п.

- Дисплейные преобразования - вывод в окно дисплея заданного формата и глубины битности.

Работа в режиме псевдо-реального времени предусматривает Система Зонной Обработки Изображений AS_IP-ZnTM для восстановления или дополнения групп или отдельных кинокадров:

- Нивелирование дефектов и артефактов кинопленки или процесса съемки.

- Наложение компьютерных элементов на цифровой кино материал.

### Уровни работы с данными Цифровой Кино-Системы AS_SHDDСTM:

- Уровень реального времени   -   Временные Хранилища Цифрового Кино AS_RTHDCTM на матрицах  скоростных дисков для доступа к обрабатываемым данным кино в реальном времени, для работы с кино фрагментами на аппаратах:

- Аппараты Оцифровки Кино     AS_ADCDCTM,

- Аппараты Обработки Кино     AS_DSPDCTM.

- Аппараты Визуализации Кино  AS_VIDCTM.

- Аппарат Базы Данных Кино     AS_DBDCTM.

- Уровень псевдо-реального времени    -    Глобальное Хранилище Цифрового Кино  AS_DHDCTM –    многомашинная система дублированного хранения на матрицах дисковых и ленточных накопителей.                                           Назначение –  долговременное хранение исходных цифровых кино материалов и сценариев обработки к ним, хранение специально обработанных фильмов для конечного пользователя в заказанном формате.

- Уровень нереального времени    -    Оптические Архивы Цифрового Кино  AS_OHDCTM на матрицах оптических дисководов типа 9Gb DVD-RAM, 50GB Blu-ray Disk DVD, или на базе следующих оптических технологий компании Optware, объединяющей  принципы голографической памяти и технологии оптических дисков -  голографические 12cm диски емкостью более 1TB со скоростью передачи данных порядка 1Gbps!  Назначение – архивные копии для восстановления Глобального Хранилища Цифрового Кино.

Оборудование интегрируется в Адаптивную Цифровую Кино-Информационную Сеть  AS_CINeDTM технологического процесса приема, подготовки, обработки, хранения, преобразования и выдачи кино материала.

В результате уменьшается потребность в приобретении дорогостоящих импортных систем и                                   исключение фактора быстрого морального старения закрытого специализированного оборудования.

### Возможное аппаратное наполнение Цифровой Кино Системы AS_SHDDСTM

- Стандарт представления информации:                        -  File-Video Frame (FVF) - Файл-Видео Кадр.

(собственная разработка авторов)

- Преставления кино информации глубиной 12b, S/N 70dB:     -  гибкий формат, определяемый пользователем:

B/W D-CineBW8 ( 8 Mpix)  24MB/fr (12b/16b/pix)		до 3.5k * 2.3k 3-5 frps.

RGB D-CineC08 ( 8 Mpix)  64MB/fr (36b/64b/pix)		до 3.5k * 2.3k 3-5 frps.

RGB D-CineC12 (12 Mpix)  96MB/fr (36b/64b/pix)		до 4.0k * 3.0k 2-3 frps.

RGB D-CineC24 (24 Mpix) 192MB/fr (36b/64b/pix)		до 6.0k * 4.0k 1-2 frps.

- Аппарат Оцифровки Кино (AS_ADCDCхх):        		 - по 3 channel(3 машины)/ на R,G,B систему,

R,G,B -> FVF 						   {1 channel(1 машина)/ на b/w систему}.

Глобальная Оперативная Память Кино Фреймов           -  2GB, расширяемая до 4GB / машину.

Процессор Реального Времени 4800 MIPS/board	        -  DSP TI TMS320С64xx/ SRAM 2MB/ DRAM до 1GB/

DPRAM 256kB-512kB/ LUT_In-Out 128kB.

Универсальный Интеллектуальный Интерфейс 		 -  1 board UII/ 1 board DSP.

(AS_UII-CDCх) управления и синхронизации цифровых камер

- Аппарат Обработки Кино (AS_DSPDCх):  		        -  по 3 channel(3 машины)/ на R,G,B систему,

{1 channel(1 машина)/ на b/w систему}.

Глобальная Оперативная Память Кино Фреймов           -  2GB, расширяемая до 4GB / машину.

Процессор Реального Времени 4800 MIPS/DSP            -  от 1 до 3-х (DSP TI TMS320С64xx/ SRAM 2MB/

DRAM до 1GB/ DPRAM 256kB-512kB)/ машину.

Универсальный Интеллектуальный Интерфейс 		 -  1 board UII/ 1 DSP board.

(AS_UII-DSP) управления и синхронизации DSP

- Аппарат Визуализации Кино (AS_VIDCх):		        -  одна RGB@ машина на систему.

Глобальная Оперативная Память Кино Фреймов           -  2GB, расширяемая до 4GB.

Процессор Реального Времени 4800 MIPS/board          -  DSP TI TMS320С64xx/ SRAM 2MB/ DRAM до 1GB/

(опционно)			  			    DPRAM 256kB-512kB.

Вывод на компьютерные мониторы сверх высокого	 -  до 3500*2300 (~ D-CineС08) при 1-3frps.

разрешения 3840*2400 pix

Вывод на HDTV (опционно) 				 -  формат HDTV 1920*1080 и менее 25 frps.

- Аппарат Базы Кино Данных (AS_DBDC):                      -  DB клиент-сервер InterBase Borland Inc.

- Машина Временного Хранилища (AS_RTDCххх):                -  до 1.8TB RAID-0 U160 SCSI/ машину.

- Машина Глобального Хранилища (AS_DHDCххх):               -  до 1.2TB RAID-1 IDE/ машину.

- Библиотека Ленточного Хранилища (AS_TBDCххх):		 -  от 1.0TB до 12.8TB/ библиотеку. ???

- Библиотека Оптического Архива (AS_OADCххх):             	 -  от 1.6TB DVD-RAM и до 15TB/ библиотеку

на будущих голографических дисках.

### Возможное программное наполнение Цифровой Кино Системы AS_SHDDСTM

- Целевой On-Line или Off-Line просмотр оцифрованных кадров. Безотлагательный интерактивный просмотр с кольцевым повтором на пониженном разрешении.

- Межкадровые манипуляции  в реальном времени. Нелинейный кино монтаж на основе оцифрованных блоков. Выборочное исключение незначимых кадров из кино-последовательности или замена их на значимые.

- Электронное диафрагмирование, уровень сигнала, инверсия, динамическое окно, цветокоррекция. Цифровое варьирование скорости прокрутки кино-режима в реальном времени. Наложение компьютерной графики на цифровую кино последовательность. Морфинг при временной растяжки фрагментов.

- Цифровая фильтрация шумов, подчеркивание контуров изображения реального времени. Индивидуальная обработка последовательными процедурами отдельных кадров или целых кино фрагментов. Замена дефектных областей на пленке с использованием соседних предыдущих или последующих кадров. Фиксация сценариев обработки выбранных кино фрагментов.

- Автоматический сброс снятой серии кадров во Временное Хранилище на быстрый твердый носитель. Аннотирование и редактирование кадровых последовательностей и отдельных кадров. Архивация выбранных кино фрагментов в Глобальное Хранилище на матрицу дисководов на твердый носитель. Автоматическое архивирование в Оптическое Хранилище на матрицу оптических дисководов.

- Пост процедурное MPEG-2 – компрессия, компрессия в видеопоследовательность по требуемому алгоритму. Всевозможные преобразования типа  RGB <–> YUV <–> HDTV,  RGB <–> DVD  (MPEG-2) и т.п., преобразование в разные TV-стандарты по запросу. TV-Кодеры оговариваются заранее.

- Всевозможные преобразования звукового сопровождения  вплоть до Dolby Digital AC-3 или THX. Преобразование в разные звуковые стандарты по запросу. Audio-Кодеры оговариваются отдельно.

### Реализация Цифровой Кино Системы AS_SHDDСTM

НПП “КУРС-АС1” берет на себя весь комплекс работ по разработке, созданию,  внедрению Адаптивной Цифровой Кино Системы Сверхвысокого Разрешения - AS_DСSHD, с последующим Сервисным Обеспечением и возможностью последующей модернизации / доработки под нужды пользователя.

P.S.

Ближайшие аналоги цифрового оборудования инофирм позиционируются как телекинодатчик (ТКП) имеют гораздо меньшую разрешающую способностью, обычно не превышающую 2k и не предназначены для создания цифрового архива фильмофонда, имея направленность только для телевизионного вещания вплоть до HDTV.   В таких системах отмечается полная недоступность или существенные ограничения по доработке программно-аппаратного обеспечения, особенно при изменении формата кадров по запросу заказчика.

Стоимость профессиональных ТКП (например Spirit DataCine фирмы Philips) от 2-x миллионов долл. США и  более за единицу оборудования, и это без стоимости цветовых корректоров (системы цветовой обработки).